## Slide 1
Chương 2: Thiết kế phần mềm

## Slide 2
States Machine (Trạng thái máy) là một kiểu thiết kế phần mềm trong lập trình, được ứng dụng rất nhiều trong phần mềm nhúng. Với kiểu thiết kế này, mỗi chế độ (hay trạng thái) của máy được coi là một States, các states chạy một cách riêng biệt với các states khác và được chuyển đổi bởi các event.
States Machine Design Patterm là gì

## Slide 3
Trong lập trình nhúng chúng ta sử dụng Switch – Case với biến States (trạng thái của máy) để thực hiện các lệnh ở trạng thái đó.
States Machine Design Patterm là gì

## Slide 4
Event là gì
Event là các sự kiện sảy ra bởi phần cứng hoặc phần mềm. Chúng có thể biểu thị bằng một biến hoặc một cờ trong thanh ghi của vi điều khiển.
Khi có 1 event được thiết lập, chương trình cần xử lý sự kiện đó.
Các event thường gặp:
Các ngắt hoàn thành ở ngoại vị
Thay đổi dữ liệu (data change)
Các sự kiện con người tác động (nhấn nút…)
….

## Slide 5
Vẽ States Machine
Để vẽ được states machine, chúng ta cần làm các bước sau:
Viết ra phương thức hoạt động của máy
Gom những thao tác có cùng mục đích thành các States khác nhau
Tìm ra những sự kiện để thay đổi các States đó
Vẽ trên 1 công cụ draw bất kì

## Slide 6
Thực hành
1. Vẽ States Machine mạch đồng hồ hẹn giờ, có chế độ đếm ngược.
Có 3 nút mode, up, down
2. Vẽ States Machine cho mạch ấp trứng

## Slide 7
Flow chart là gì
Flowchart (hay thường được gọi là lưu đồ – sơ đồ quy trình), là một phương tiện đồ hoạ trực quan hóa chuỗi nhiệm vụ đó thành hình ảnh đơn giản bao gồm các bước, các điều kiện thay đổi kết quả,…

## Slide 8
Cách vẽ flow chart
Bước 1: Xác định điểm bắt đầu và kết thúc
Bước 2: Xác định biến truyền vào và ra
Bước 3: Xác định các lệnh rẽ nhánh, lặp và điều kiện
Bước 4: Bật máy tính lên và vẽ thôi

## Slide 9
Thực hành vẽ flow chart
1. Vẽ flow chart cho đồng hồ hẹn giờ, đếm ngược cho mỗi States
2. Vẽ flow chart cho mạch ấp trứng

## Slide 10
Bài tập về nhà
Hoàn thiện States Machine cho mạch ấp trứng và vẽ Flow chart cho mạch đó.